LE RAFFINAGE DU PETROLE

Le pétrole brut est composé de cinq fractions séparables. La séparation débute en portant le brut dans un four à environ 400 °C, après quoi le mélange est fractionné dans une colonne. 
Les molécules légères et celles présentant les plus faibles capacités d’interactions (van der Waals, Coulomb) arrivent le plus haut dans la colonne.
Dans cette distillation fractionnée, on utilise des plateaux perforés au travers desquels les vapeurs montantes barbotent constamment à travers le liquide descendant. 
Ce processus de barbotage garantit une très bonne séparation. Les différentes fractions peuvent alors être soutirées à différentes hauteurs. Après le raffinage, toutes les fractions sont désulfurées et éventuellement traitées dans des installations de raffinage supplémentaires, de craquage et de reformage.


La fraction 1 a un domaine d’ébullition inférieur à 150 °C. Cette fraction n’est certainement pas pure; elle est encore constituée d’un mélange de composés différents qu’on peut répartir en deux sous-fractions: une partie formée de dérivés contenant de 1 à 4 atomes de carbone (utilisée pour le LPG) (LPG: Liquefied Petroleum Gaz = gaz de pétrole liquéfié, qui est un mélange de butane et de propane) et une seconde qui comporte de 4 à 12 atomes de carbone. Ce dernier mélange est la base de l’essence et constitue aussi la fraction naphte. Ce naphte sera à son tour utilisé comme matière première pour le craquage et le reformage (voir plus loin).

La fraction 2 bout entre 150 et 240 °C. Elle est constituée de molécules de 9 à 16 atomes de carbone et est utilisée, après raffinage, pour des solvants et comme carburant pour avions à réaction.

La fraction 3, qui bout entre 240 et 315 °C, contient des molécules en C15 à C25. Elle sert à préparer l’huile diesel (gazole), le mazout (combustible domestique) et des huiles de lubrification. 

La fraction 4 a un domaine d’ébullition compris entre 315 et 375 °C. Les molécules sont déjà assez grandes (20 à plus de 30 atomes de carbone).
Cette fraction est utilisée comme huile lourde (combustible pour des usines ou pour de grands bateaux).

La fraction 5 a un domaine d’ébullition supérieur à 
375 °C. Ses molécules sont également grandes (jusqu’à plus de 30 atomes C). 
Cette fraction, qui représente environ la moitié de pétrole, est valorisée le mieux possible.