Activité Expérimentale :  PROPRIETES ET MODELE DES LENTILLES

Objectifs : Connaître différents types de lentilles. Etudier les lentilles convergentes : leurs propriétés et les caractéristiques des images qu’elles donnent. Modéliser les lentilles convergentes.

I : Reconnaître une lentille

- Observer de profil et toucher les différentes lentilles dont vous disposez pour les distinguer.

- Regarder un texte à travers les différentes lentilles.

- Combien de sortes de lentilles distingue-t-on et quelle est la forme de chaque sorte de lentille ? Faire un schéma pour chacune.

- Que constate-t-on lorsque l’on regarde un texte avec les différentes lentilles ?

- Envoyer un faisceau de rayons parallèles sur chaque type de lentille (utiliser les lentilles à aimant à plat sur la table).

- Quelle est la forme du faisceau émergeant pour les deux types de lentilles ? Justifier les noms : « lentille convergente » et « lentille divergente ».

4)  Faire un schéma pour chaque cas sachant qu’on modélise une lentille en négligeant son épaisseur qui est réduit à un point O. L’axe de la lentille est  perpendiculaire à celle-ci en ce point O : le centre optique de la lentille.

II : Le foyer d’une lentille convergente

- Placer une lentille convergente sans aimant (la moins bombée)dans l’axe d’un éclairage au plafond et observer la tache image sur un écran ou la table d’élèves. Déplacer la lentille verticalement sous l’éclairage jusqu’à ce que l’image qu’elle donne du plafonnier soit nette sur l’écran ou la table. Mesurer la distance lentille-écran lorsque l’image devient nette.

Refaire l’expérience avec une lentille plus bombée.

1)  Le point où convergent les rayons est appelé le foyer image de la lentille : F’.

Faire un schéma pour les deux lentilles en indiquant les deux foyers F’1 et F’2. Que remarquez-vous ?

2)  La distance entre le foyer et la lentille est la distance focale : OF’ = f ’   exprimé en mètre.

Donner f ’1 et f ’2  en cm.

3)  La vergence C = 1/f’  s’exprime en dioptrie ((), elle exprime le pouvoir convergent d’une lentille. Calculer C1 et C2  pour les deux lentilles sachant que pour ce calcul, f ’ doit être exprimé en mètre. Conclure en comparant ces deux valeurs et l’épaisseur du centre des deux lentilles.

III : L’image donnée par une lentille convergente

- Placer une lentille convergente à aimant perpendiculairement aux rayons d’une source lumineuse et observer le rayon passant par le centre de la lentille.

Recommencer en inclinant la lentille.

- Quelle est la trajectoire d’un rayon // à l’axe de la lentille ?

- Quelle est la trajectoire d’un rayon passant par le centre de la lentille ?

- Faire un schéma de la lentille et de ces deux rayons.

- Réaliser un montage sur le banc d’optique avec un objet (placé déjà sur la source), une lentille convergente et un écran. Obtenir une image nette sur l’écran en déplaçant les différents éléments.

- Décrire l’aspect de l’image et sa taille.

- Recopier sur une feuille et compléter le schéma ci-dessous à l’aide des résultats obtenus précédemment sur la trajectoire des rayons frappant une lentille convergente.

- Approcher l’objet AB de la lentille sans déplacer l’écran.

- Faut-il éloigner ou rapprocher l’écran de la lentille pour que l’image redevienne nette ?

- Comment l’œil humain fonctionne-t-il pour « accommoder» : voir un objet proche nettement ?

LENTILLES : propriétés et modélisation

- Les deux types de lentilles

1) Lentilles convergentes                                         2) Lentilles divergentes

- Modèle d’une lentille convergente

# Text boxes

X

O

F’

F

Axe optique

Foyer image

Distance focale f’

Source lumineuse

O

F’

F

B

A

O

O

Axe

O