Activité Expérimentale :  SPECTRE D’ABSORPTION D’UNE SOLUTION

Objectifs : comprendre la couleur d’une solution à partir de son spectre d’absorption (graphique de l’absorbance en fonction de la longueur d’onde) et les facteurs qui influent sur l’absorbanxce.

I : Le spectre d’une solution colorée

- Rappeler ce qui se passe si on envoie une lumière blanche sur une solution colorée.

- Réaliser le spectre d’absorption d’une solution de permanganate de potassium à l’aide d’une source lumineuse, une cuve, un prisme ou un réseau et un écran.

- Schématiser le montage et spectre observé.

- Commenter le spectre puis interpréter la couleur de la solution à l’aide de son spectre et d’un cercle chromatique.

II : Spectrophotomètre et mesure de l’absorbance

Un spectrophotomètre mesure l'absorbance A d'une solution diluée et colorée contenue dans une cuve.

- L’absorbance A est la capacité d’une espèce chimique à absorber une lumière.

A est sans unité et varie de 0 à 2.

- Formuler des hypothèses : De quels facteurs peut dépendre l’absorbance d’une solution ?

- Mesurer l’absorbance d’une solution de permanganate de potassium (C = 5,0.10-3 mol.L-1) à de différentes longueurs d’onde. Pour ceci :

  - Vérifier que les faces des cuves sont parfaitement propres et ne pas toucher les faces des cuves.

  - Remplir une cuve d’eau distillée et une de permanganate de potassium.

  - Allumer le spectrophotomètre (en haut à droite de l’appareil) et suivre les instructions de l’écran.

  - Lorsque l’appareil affiche « Absorbance », saisir ( = 400 nm et valider. Placer la cuve d’eau distillée perpendiculairement au faisceau (indiqué par une flèche) et appuyer sur le bouton « zéro d’absorbance ». On vient de faire « le blanc ».

  - Introduire ensuite la cuve de la solution colorée. Relever l’absorbance affichée sans valider.

  - Saisir une nouvelle valeur de ( (faire varier la longueur d’onde de 20 en 20 nm), Procéder ainsi pour mesurer l’absorbance de la solution de permanganate de potassium à différentes longueurs d’onde. Il faut « faire le blanc » à nouveau à ( = 600 nm ou si l’absorbance devient négative.

  - Remplir un tableau de valeurs de type :

| ( (nm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Exploiter et interpréter les résultats obtenus :

- Tracer sur une feuille le spectre d’absorption du permanganate de potassium : courbe de A = f (() à l’aide du tableur de Latispro.

- Déduire de cette courbe la longueur d’onde (m de la radiation correspondant à l’absorbance maximale. On utilisera l’outil « Réticule » du tableur : clic droit/Réticule.

- Quelle est la couleur correspondant à une radiation de longueur d’onde (m ?

- Interpréter la couleur de la solution à l’aide de ce graphique (faire le rapport avec le spectre).